# הוראות  הפעלהLTR5T

מידות להתקנה לפנל: 71x29  מ"מ

קביעת S.P.1  נקודת עבודה של ממסר 1

- ממצב מדידה

- לחץ והחזק את לחצן                                     לפחות 1/2 שניה.

- תופיע נקודת העבודה בצג.

- שנה בעזרת לחצני חץ עליון או חץ תחתון  את ערך נקודת העבודה המבוקש.

- לאישור, שחרר את ידך מהלחצנים.

קביעת דיפרנציאל hys לממסר 1

כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסדר הבא:
1. לחץ והחזק את לחצן                                       + לחצן

לחוצים,  למשך 5 שניות עד שיופיע SCL בצג.

2. שחרר את ידיך מהלחצנים

- דפדף עם לחצן חץ עליון  כ-5 פעמים עד שיופיע 1HY (hysteresis) זהו הדיפרנציאל של ממסר 1.

- לחץ והחזק את לחצן

- שנה בעזרת הלחצנים   חץ עליון או חץ תחתון  את ערכו של הדיפרנציאל.

הערה  חשובה!!!!!!!!

מספרים חיוביים פעולת קרור (+).

מספרים  שליליים פעולת חימום (-).

- שחרר את ידיך מהלחצנים.

- לחץ על לחצן   X  כדי לצאת מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.

## מעבר בין מעלות שלמות לעשיריות מעלה

כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסדר הבא:
1.תחילה לחץ והחזק את לחצן                                       אח"כ את לחצן

החזק את הלחצנים למשך 5 שניות עד שיופיע SCL(סקאלת מדידה) בצג.

2. שחרר את ידיך מהלחצנים.

3. לחץ והחזק את לחצן                                      יופיע °C  1

בעזרת לחצן חץ עליון שנה  ל°C 2 כלומר למעלות  שלמות.

4. שחרר את ידיך מהלחצנים.

5. לחץ על לחצן              כדי לצאת מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.

°C1 = SCL : -50/-19.9….99.9/150ºC

°C2 = SCL : -50..150ºC

°F =  SCL : הטמפ' תופיע במעלות °F

שים לב, כאשר משנים את צורת הצגת הטמפ' יש לתכנת מחדש את ערכי

......1HY,1SP,SPL,SPH

בחירה בין סוג בקרה ON-OFF / PID

1.  כניסה לתוכנה הפנימית תעשה ע"י הלחצנים לפי הסבר הבא:

2. לחץ והחזק את לחצן                                       + לחצן                למשך 5 שניות עד שיופיע SCL בצג.

3. דפדף עם לחצן חץ עליון כ- 4 פעמים עד שתגיע לפרמטר 1HY.

4. לחץ והחזק את לחצן                                       יופיע בצג HY – זהו בקרת ON/OFF

5. אם הנך רוצה לשנות לבקרת PID לחץ על לחצן חץ עליון  ויופיע PID

6. שחרר אך ידך מהלחצנים.

7. לחץ על לחצן            כדי לצאת מהתוכנה הפנימית ולעבור למצב מדידה.

"למידה" עצמית Auto Tuninig

כאשר קבענו קודם לכן

1Y=PID

1-= PB1 במקרה של חימום  או 1PB=1  במקרה של קירור

1. יש ללחוץ ולהחזיק את 2 הלחצנים חץ עליון וחץ תחתון    למשך 3 שניות

יתחיל להבהב 1CT בצג.

2. לחץ והחזק את לחצן                                        כדי לקבוע את  ערכו של הפרמטר CT 1 (CYCLE-TIME) בהתאם לתהליך

3. כדי להתחיל Auto tuning למידה עצמית ,לחץ על הלחצנים  חץ עליון+חץ תחתון                                                או המתן 30 שניות.

4. בצג יופיע tun ואחר כך טמפ' נמדדת לחלופין.

לאחר שהבקר סיים את תהליך הלמידה העצמית ,הוא יעדכן את הפרמטרים הרלוונטיים אוטומטית ויתחיל את הבקרה.

5. לביטול Auto tuning  "למידה עצמית" לחץ והחזק את לחצן               למשך 3 שניות.

במקרה והופסקה אספקת מתח לבקר, בפעם הבאה שהבקר ידלק ( לאחר בדיקה עצמית שלו), הוא ימשיך עם הלמידה העצמית.

- במידה ולאחר סיום תהליך הלמידה העצמית ישOvershoot   במערכת, הורד את ערך 1AR .

- כדי להעלות את מהירות התגובה של המערכת הורד את ערך Pb 1.

שים לב : הורדה "חדה" מדי, יכולה לגרום לאי יציבות במערכת.

- כדי לבטל את תופעת התנודות, יש להעלות את ערכו  של 1IT יציבות המערכת תעלה אך זמן התגובה יירד.

- כדי להעלות את זמן התגובה של הבקר לשנויי טמפרטורות יש להעלות את ערכו של 1DT

אך יש להיזהר, כי ערך גבוהה מדיי יגרום למערכת להיות רגישה לשנויים קטנים של התהליך (מקור לחוסר יציבות).

שגיאות: ERRORS

E1 -   הבקר לא הצליח להביא את הטמפ' לערכי PID הרצויים העלה את ערך נקודת העבודה

(SET POINT)

בתהליך חימום או לחילופין הורד את ערך טמפ' נקודת עבודה (SET POINT), SP1 בתהליך קירור, אח"כ התחל את תהליך הלמידה העצמית מחדש.

E2 – למידה עצמית לא הסתיימה לאחר זמן מקסימלי (1000 זמני מחזור)

התחל מחדש את תהליך למידה עצמית קבע זמן מחזור גבוהה יותר.

E3 – טמפ' מעל לתחום  : לאחר הבדיקה שהרגש תקין

הורד את ערך הטמפ' נקודת עבודה בתהליך חימום הפוך בתהליך קירור.

כדי למחוק את ההודעות השגיאה E1,E2,E3 ולחזור למצב נורמלי, יש ללחוץ על לחצן

כיול מחדש:

תחילה יש לוודא כי קיים טרמומטר ייחוס מדויק ומכויל.

1. וודא שהפרמטרים   OS1=0

SIM=0

כניסה לתוכנה הפנימית לפי הסעיפים הקודמים.

2. כבה והדלק מחדש את הבקר.

3. לחץ והחזק את              + חץ תחתון עד שיופיע OAD בצג.

בחר בעזרת לחצן עליון או לחצן תחתון OAD או .SAD

OAD : מאפשר כיול ל-0 , הכנסת ערך קבוע לאורך כל התחום של סקלת המדידה.

SAD : מאפשר כיול של החלק העליון של סקלת המדידה, עם תיקון פרופורציונאלי בין נקודת כיול ל-0.

לחץ והחזק את לחצן                                      כדי להציג את ערכו, כדי לשנות לחץ על לחצן חץ עליון או לחצן חץ תחתון.

יציאה מכיול מחדש ע"י לחיצה על לחצן

לשרותך תמיד,

מנורז בע"מ

טלפון: 03-650-90-90

www.manoraz.com

# Text boxes

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

חץ עליון/תחתון

X

X

X

X

X

X

X

X

X